## Slide 1
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0[11.11.11.1 | s0 ]
Instradamento di tipo statico (route statiche):
Esempio di comando per realizzare una route statica
PORTE SERIALI
(es. S0)
Rete di destinazione
10.10.10.0 255.255.255.0
11.11.11.1 255.255.255.0
11.11.11.2 255.255.255.0
DW.RT.EO. CNA-D

## Slide 2
Instradamento di tipo statico (esempio di configurazione di route statiche):
DW.RT.EO. CNA-D
Rete
Principale
ISDN
(back-up)
S0
Bri 0
Protocollo di routing
Route statiche

## Slide 3
Generalita’ :
CHE COS’E’ UNAUTONOMOUS SYSTEM ?
Un sistema autonomo (A.S. Autonomous System) si compone di vari router e reti
(o sottoreti) che condividono le informazioni per mezzo dello stesso protocollo di instradamento. Questi router sono generalmente sotto il controllo di un gestore comune.
Ad ogni A.S. è assegnato un numero esclusivo, e questi numeri sono gestiti dal NIC
(Network Information Center). Es. interbusiness 3269
DW.RT.EO. CNA-D

## Slide 4
PROTOCOLLI DI ROUTING :
Nel caso in cui devono essere interfacciati piu’ AUTONOMUS SYSTEMS (come la realta’ d’internet)
bisogna utilizzare un protocollo denominato Exterior Gateway Protocol (EGP – RFC 904).
Il protocollo che attualmente viene utilizzato per l’interfacciamento e’ il BGP
Border Gateway Protocol (BGP –RFC 1771). Il protocollo BGP si pone al livello 7 della pila iso-osi
quindi e’ considerato come un’applicazione.
Autonomus systems
Autonomus systems
Autonomus systems
Autonomus systems
Autonomus systems
Autonomus systems
OSPF
OSPF
OSPF
EGRP
EGRP
EGRP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
BGP
INTERNET
DW.RT.EO. CNA-D